## Slide 1
PREDICTIVE MAINTENANCE
설비 고장 예측 데이터 분석
AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset
github.com/Toquno-sayrin/smart-factory-predictive-maintenance
6조 · 서원준 · 최유성 · 정예림
Notes: 프로젝트 제목과 깃허브 주소

## Slide 2
팀 구성
Members & Roles
01
서원준
EDA
EDA · 전처리 · 데이터 제공
02
최유성
UI 구현
시각화 · 화면 구성
03
정예림
데이터 분석
ML 모델 학습 및 지표 검증

## Slide 3
데이터 출처
UCI Machine Learning Repository
SOURCE
밀링 설비 센서 데이터
금속을 회전 공구로 깎는 밀링 가공 설비에서 수집된 센서 기록
온도 · 회전속도 · 토크 · 공구마모를 실시간 측정
고장이 나기 전에 미리 잡아내는 것이 목표
Notes: 해당 데이터는 밀링 설비에 대한 센서 데이터

## Slide 4
데이터 소개
AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset
DATA
10,000
행 (데이터 수)
14
열 (컬럼 수)
339
고장 건수
3.39%
고장 비율
입력 변수
공기온도 [K] · 공정온도 [K]
회전속도 [rpm] · 토크 [Nm]
공구마모 [min] · 제품등급 (H/M/L)
정답 변수
Machine failure (0 / 1)
0 → normal 9,661건
1 → fail 339건

## Slide 5
EDA 전체 순서
Exploratory Data Analysis
1
기술통계
전체 윤곽과 자료형 파악
info() · describe()
→
2
단변량 분석
변수 하나씩 분포 확인
히스토그램 · 박스플롯
→
3
다변량 분석
여러 변수의 관계 파악
상관행렬 · 산점도

## Slide 6
1. 기술통계
결측값 및 자료형 파악
EDA 1
컬럼 성격 구분
식별자 — UDI(일련번호), Product ID(제품번호)
범주형 — Type 하나뿐 (제품등급 H/M/L)
연속형 센서값 — 공기온도, 공정온도, 회전속도, 토크, 공구마모
결측값 0건 · 중복행 0건 — 별도 처리 불필요

## Slide 7
1. 기술통계
변수별 스케일 확인
EDA 1
확인된 점
회전속도(1168~2886)가 온도(295~314)보다 자릿수가 큼
거리 기반 모델을 쓰면 스케일링 필요
TWF·HDF·PWF·OSF·RNF는 0/1 이진 컬럼
고장 평균 0.0339 → 심한 클래스 불균형

## Slide 8
2. 단변량 분석
변수별 분포와 이상치
EDA 2
읽어낸 것
공기온도 · 공정온도
봉우리가 여러 개 — 측정값이 특정 지점에 몰림
회전속도
오른쪽으로 긴 꼬리 — 고속 운전 구간 존재
토크
정규분포에 가까움 — 변환 불필요
공구마모
균등하다가 200분에서 절단 — 교체 주기의 흔적

## Slide 9
3. 다변량 분석
변수 간 상관관계
EDA 3
다중공선성 두 쌍
Air temp ↔ Process temp
0.88
Rotational speed ↔ Torque
-0.88
그래서 무엇이 문제인가
두 변수가 같은 정보를 중복해서 담고 있음
모델이 어느 쪽 때문인지 구분하지 못해 계수 해석이 어긋남
변수 중요도가 둘로 쪼개져 실제보다 낮게 보임

## Slide 10
EDA 결과
탐색적 데이터 분석 정리
SUMMARY
01
데이터 품질
결측치 0건, 중복행 0건 — 별도 처리 불필요
02
이상치
토크 이상치 69건 중 90%가 고장 → 제거하지 않고 신호로 활용
03
상관관계
공기온도-공정온도 0.88, 회전속도-토크 -0.88
04
제품등급
고장률 L 3.92% > M 2.77% > H 2.09%

## Slide 11
피처 엔지니어링
도메인 지식을 변수로
FEATURE
왜 만들었나
원본 변수와 고장의 상관이 최대 0.19에 그침
단일 변수로는 고장을 설명할 수 없음
상관계수가 아니라 설비 물리 관계에서 조합
핵심 물리량
power = 토크 × 각속도
속도-토크 다중공선성을 해소하면서 설비 출력이라는 의미를 얻음
temp_diff = 공정온도 − 대기온도
온도 다중공선성을 해소하면서 발열량을 직접 표현

## Slide 12
파생변수 검증
물리 임계값과 실제 고장 라벨 대조
열 발산 고장
온도차 < 8.6K 그리고 회전속도 < 1380rpm
115 / 115
전력 고장
출력 < 3500W 또는 출력 > 9000W
95 / 95
과부하 고장
마모 × 토크 > 등급별 임계 (11000/12000/13000)
98 / 98
물리 조건만으로 실제 고장 라벨과 완전히 일치 — 예측 근거를 설명할 수 있는 구조

## Slide 13
전처리
Preprocessing
PREP
1
식별자 제거
UDI, Product ID
→
2
정답 누수 제거
TWF, HDF, PWF, OSF, RNF
→
3
원핫 인코딩
Type → Type_H / L / M
→
4
정답 변환
0 → normal, 1 → fail
결과 10,000행 × 9열 (입력 8개 + 정답 1개)

## Slide 14
모델 채택 과정
분류 모델 4종 비교
MODEL
최고 성능
XGBoost
정확도 0.946 · AUC 0.977
왜 XGBoost 인가
정형(테이블형) 센서 데이터에 강함
1만 행 규모의 소규모 데이터에 적합
트리 기반이라 변수 스케일에 덜 민감
결측치를 내부에서 자동 처리
random_state=42 로 재현성 고정

## Slide 15
학습 파이프라인
run_pipeline() 처리 순서
01
스케일링
StandardScaler
센서 5종 표준화
02
층화 분할
stratify=y
고장 3.4% 비율 유지
03
불균형 보정
scale_pos_weight
소수 클래스 가중
04
학습
XGBClassifier.fit
트리 부스팅
05
예측
predict_proba
확률값 산출
06
평가
Recall · F1 · AUC
혼동행렬 · ROC

## Slide 16
클래스 불균형 보정
scale_pos_weight
KEY
문제
정상 : 고장 = 28.5 : 1
해결
scale_pos_weight = neg / pos
고장 샘플을 틀렸을 때의 손실에 28.5배 가중
모델이 소수 클래스를 더 적극적으로 학습
기본 설정으로는 고장을 잘 잡아내지 못함
보정 효과
Recall
0.721
→
0.765
놓친 실제 고장
19건 → 16건
현장에서 3건의 예기치 못한 정지를 줄인 효과

## Slide 17
임계값 실험
decision_threshold 조정
TUNING
predict() 대신 predict_proba() + 수동 임계값 비교
임계값을 decision_threshold 한 곳에서 통제할 수 있도록 설계 — 실험과 재현이 쉬워짐
threshold 0.3
Recall 개선 없음
오탐(FP)만 증가
F1 악화
threshold 0.5
Recall 유지
오탐 억제
F1 최적
채택

## Slide 18
평가 지표 선택
무엇을 보고 좋은 모델이라 판단했나
Accuracy 98% 는 눈속임
전부 정상이라고 찍어도 96.6% — 고장이 3.4%뿐이라 정확도로는 변별이 안 됨
Recall · F1 · AUC 중심 평가
놓친 고장이 몇 건인가를 기준으로 판단 — 현장 손실과 직결되는 지표
Recall
실제 고장 중 잡아낸 비율
놓치면 설비 정지
F1-Score
정밀도와 재현율의 균형
오탐과 미탐을 함께
AUC
임계값과 무관한 분별력
모델 자체의 성능
교차검증
StratifiedKFold · F1
fold마다 비율 유지

## Slide 19
UI 구현
시각화 화면
UI
구현 그래프
히스토그램
변수별 분포
상관 히트맵
변수 간 관계
고장 유형 분포
TWF·HDF·PWF·OSF
판정 근거 카드
임계 조건 표시

## Slide 20
실시간 설비 관제
analyze_sample_details()
RUNTIME
두 가지를 함께 본다
모델 확률 predict_proba
도메인 물리 규칙 (결정론적)
판정 규칙
TWF
마모 ≥ 200min
HDF
ΔT < 8.6K & rpm < 1380
PWF
출력 < 3.5kW 또는 > 9kW
OSF
마모 × 토크 > 등급별 한계
시연 영상